## IX nedelja OSS S&A

Tokom devete nedelje, iz predmeta Senzori i aktuatori, aktuelna je tema Motori jednosmerne struje. Za nastavu iz predmeta Senzori i aktuatori preporučuju se materijali, besplatno, a legalno dostupni preko Interneta, čiji nije ni autor ni vlasnik dr Nada Ratković Kovačević:

[3] dr Milan Bebić i dr Leposava Ristić, Nastavni materijali za predmet 
Elektromotorni pogoni, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, 
(pristupano 07. 04. 2020.) 
http://www.pogoni.etf.rs/index1.htm 
(iz menija na levoj strani, ispod naslova ‘Predavanja’, kliknuti na podnaslov ‘Elektromotorni pogoni‘)
(pristupano 07. 04. 2020.) 
http://www.pogoni.etf.rs/predavanja_BG.htm

[4] 	dr Evgenije Adžić, Uvodna prezentacija za predmet Električne mašine i uređaji, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2016/2017. 		
(pristupano 14. 04. 2020.) 
http://www.ftn.uns.ac.rs/n1693132019/uvod-u-elektricne-masine---prezentacija

[5] 	Evgenije Adžić, Prezentacija ‘Opšti deo o električnim mašinama’ za predmet 
Električne mašine i uređaji, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2014. 
(pristupano 14. 04. 2020.) 
http://www.ftn.uns.ac.rs/n667185587/opsti-deo-o-elektricnim-masinama---prezentacija

[6] 	Univerzitet u Crnoj Gori, sajt projekta JEP-CD- 161127-2001 Standardization of curriculum for Electrical Machines using multimedia, Tempus program, 	
(pristupano 14. 04. 2020.) 
http://www.machines.ac.me/

[7] 	dr Evgenije Adžić, prezentacije za predmet Električne mašine i uređaji, 
Mašine jednosmerne struje, I – III deo, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2016/2017. 
(pristupano 15. 04. 2020.) 
http://www.ftn.uns.ac.rs/n1922627006
JSM - prvi deo - prezentacija 
JSM - prvdi deo - prezentacija+tekst 
http://www.ftn.uns.ac.rs/n1522176355/masine-jednosmerne-struje---prvi-deo 
JSM - drugi deo - prezentacija 
JSM - drugi deo - prezentacija+tekst 
http://www.ftn.uns.ac.rs/n1693132019/uvod-u-elektricne-masine---prezentacija 
JSM - treći deo - prezentacija 
JSM - treći deo - prezentacija+tekst 
http://www.ftn.uns.ac.rs/270386485/jsm---treci-deo---prezentacija-tekst

Motor je jedan od dva radna režima električnih mašina, pa i mašina jednosmerne struje (jss). 
Drugi režim, generator, ovde neće biti detaljnije razmatran. U režimu motora, električna mašina troši električnu energiju, a proizvodi mehaničku energiju. Motori jednosmerne struje za svoj rad koriste jednosmerno napajanje – izvor vremenski konstantnog napona. 
Ovaj jednosmerni napon može biti menjan, radi regulisanja rada motora, ali je vremenski konstantan, kada se postavi na željenu vrednost. Prilikom puštanja motora u rad, prilikom njegovog uključenja, nastaju prelazne pojave, kada struja motora (tzv. polazna struja motora) može da bude i nekoliko puta veća od struje, koju motor ‘vuče’ iz mreže, kada se zabrza.

Mašina (pa i mašina jednosmerne struje) ima nepomični deo, stator, i pokretni deo, rotor. 
I stator i rotor imaju svaki svoj namotaj. Zavisno od toga kako su statorski i rotorski namotaj vezani, mašina može da ima: rednu pobudu (redno vezani namotaji), paralelnu ili otočnu pobudu (paralelno vezani namotaji), nezavisnu pobudu (namotaji nisu galvanski spregnuti) i složenu odn. kompaundnu pobudu (deo statorskog namotaja vezan je redno sa, a deo paralelno rotorskom namotaju – postoje dve mogućnosti vezivanja).

Rad mašina jednosmerne struje može biti regulisan promenom struje pobude (struje u namotaju statora), promenom struje indukta odn. struje armature (ovde, struje u rotorskom namotaju) ili promenom napona pobude. Gubici kod motora jednosmerne struje su: gubici u bakru (Džulovi gubici u namotajima statora i rotora), gubici u gvožđu (dvojaki su, usled vihornih/vrtložnih struja i usled histerezisa) i mehanički gubici.

U nastavnim materijalima dr Milana Bebića i dr Leposave Ristić, za predmet Elektromotorni pogoni [3], za motore jednosmerne struje, od materijala sa predavanja, pročitati prezentacije (bilo ppt, bilo pdf fajlove; sa linka PPT, odmah počinje download prezentacije):

Elektromotorni pogoni sa nezavisno pobuđenim jednosmernim motorima - statika 
(26.03.2019.)
PPT 3,70 MB, 	http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/04_JSM%20statika.rev8_bn.ppt 
PDF 1,8 MB, 		http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/04_JSM%20statika.rev8_bn.pdf

Elektromotorni pogoni sa nezavisno pobuđenim jednosmernim motorima - kočenje 
(12.03.2018.)
PPT 2,65 MB, 	http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/05_JSM%20kocenje.rev5_bn.ppt 
PDF 0,856 MB, 	http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/05_JSM%20kocenje.rev5_bn.pdf

Elektromotorni pogoni sa nezavisno pobuđenim jednosmernim motorima - dinamika 
(03.04.2019.)
PPT 1,56 MB,	     http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/06_JSM%20dinamika.rev7_bn.ppt 
PDF 1,13 MB,     http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/06_JSM%20dinamika.rev7_bn.pdf

Elektromotorni pogon kao dinamički sistem 				(7.3.2017.) 
PPT 324 kB, http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/03_Pogon%20kao%20din%20sistem.rev2.ppt 
PDF, 564kB, http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/03_Pogon%20kao%20din%20sistem.rev2.pdf

Aktuatori u jednosmernom pogonu 					(26.03.2019.) 
PPT 2,82MB, http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/07_JS%20aktuatori.rev8_lr_bn.ppt 
PDF 1,13MB, http://www.pogoni.etf.rs/Predavanja/07_JS%20aktuatori.rev8_lr_bn.pdf

Prezentacije [4] i [5] predstavljaju uvodne prezentacije za predmet Električne mašine i uređaji, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Pogledati detaljnije delove, koji se odnose na mašine jednosmerne struje, pre svega na motore jednosmerne struje. Uz to, pročitati i materijale za predmet Električne mašine i uređaji, na linku [7], za 
mašine jednosmerne struje, prvi, drugi i treći deo, bilo odgovarajuće prezentacije, bilo prezentacije uz tekst, imajući u vidu da nam je zanimljiv režim motora (a ne i generatora).

Na sajtu projekta [6] mogu se videti lepe animacije, koje prikazuju način rada električnih mašina, ali je tekst na engleskom. Da bi animacije [6] ’radile’, treba imati/omogućiti Adobe Flash Player (ali treba biti oprezan sa svim sajtovima i linkovima, koji su podeljeni, 
i imati dobru antivirusnu zaštitu na svim računarima, na kojima se materijali koriste ili instaliraju).

Svaka vrsta električnih mašina, predstavljena je preko više animacija na/u [6]. Mašine jednosmerne struje su pod naslovom DC (od eng. direct current – jednosmerna tj. vremenski konstantna struja) (http://www.machines.ac.me/dc.htm ). Tastere play i step ima animacija na linku http://www.machines.ac.me/ac_wav.htm , i http://www.machines.ac.me/dc_wav.htm  dok sledeća ima i tastere i klizač: http://www.machines.ac.me/ac2D_wav.htm . Na sledećem linku, http://www.machines.ac.me/DC_excitation.htm , pritiskom na odgovarajuće tastere, dobijaju se različite vrste pobude (eng. excitation) mašina jednosmerne struje: nezavisna pobuda (eng. separate excitation), redna pobuda (eng. series excitation), paralelna ili otočna pobuda (eng. shunt excitation) i za praktične primene najznačajnija, složena odn. kompaundna pobuda (eng. compaund excitation).

Na e-mail adrese Studenata (koje je imala dr Nada Ratković Kovačević) poslat je probni e-mail za predmet Senzori i aktuatori.

Ako nečiju e-mail adresu nema, može joj biti dostavljena na e-mail

nratkovicmf@gmail.com

Predmetni nastavnik, dr Nada Ratković Kovačević