## Slide 1: ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ОКРУЖЕЊЕ
др Татјана Танасковић, дипл.маш.инж.
професор струковних студија

## Slide 2: ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Фонд часова: 2(два) часа предавања и 3 (три) часа вежби.
Консултације: петак 11h – 13h
Мејл: tanaskovic.tatjana@gmail.com
Услов за испит: минимални број остварених предиспитних 45 бодова.
Максимални број бодова, који се могу остварити у оквиру предиспитних обавеза је 70 бодова.
У току семестра: 2 семинарска рада (40 бодова)и 2 колоквијума (20 бодова),предавања и вежбе (10).
Полагањем испита се стиче максимално 30 бодова.
Максималан број укупно стечених бодова је 100.
Литература: Енергетика и животна средина, Татјана Танасковић

## Slide 3: Енергија
Енергија описује стање честица неког тела и њихов међусобни однос, као и могућност обављања рада.
Основно својство енергије је да се не може уништити. Енергија може само да пређе из једног облика у други.
Јединица за енергију је џул [J] и представља ону количину енергије која је потребна сили од једног њутна [N] да помери тело за један метар [m].
1J = 1N·1m = 1Nm

## Slide 4: Енергија
Када се тело креће, поседује одређену кинетичку енергију (Ek), а када се налази у пољу одређених сила, има потенцијалну енергију (Ep). Збир енергија микрочестица представља унутрашњу енергију (U).
Унутрашња енергија неког тела се састоји из транслаторног, ротационог и вибрационог кретања његових молекула.
Спољним утицајем (загревањем или хлађењем, на пример) унутрашња енергија може да се повећа или смањи. Међутим, макроскопско кретање самог тела не мења његову унутрашњу енергију тела.
Зато кажемо да је укупна енергија неког тела збир:
Е = U + Ek + Ep

## Slide 5: Трансформација енергије и снага
Енергија се обично налази у облику који није погодан за употребу. Због тога се проучава начин за трансформацију енергије из једног у други облик.
Снага је физичка величина која је у непосредној вези са енергијом. Показује колико је рада обављено у неком времену или колико је енергије у јединици времена претворено у неки други облик. Јединица за снагу је ват [W]. Може се рећи да је снага брзина обављања рада:
1W = 1J/s = 1Nm/s
Један џул је рад који се оствари снагом од једног вата током једне секунде:
1J = 1Ws

## Slide 6: Извори енергије
3 / 4 енергије коју човечанство троши се добија сагоревањем горива. Међутим, залихе природних ресурса сировина су ограничене и зато је све већа пажња усмерена на налажење и коришћење других извора енергије.
Извор енергије може бити Сунчево зрачење или енергија водотокова, енергија сагоревања угља, дрвета, итд.

## Slide 7: Облици енергије
Секундарни облици енергије (топлотна, механичка енергија, итд.) се добијају разним техничким поступцима претварањем из примарног облика (угаљ, енергија ветра, енергија таласа).
Примарни облици енергије се налазе у природи и још нису прошли ни један процес трансформације. Могу бити обновљиви и необновљиви облици енергије.
Енергија горива је заједнички назив за примарну (природну) и секундарну (трансформисану) енергију.

## Slide 8: Обновљиви и необновљиви извори енергије
Обновљиви извори енергије су:
снага воде,
енергија мора,
геотермална енергија,
биомаса,
енергија ветра,
енергија Сунца.
Необновљиви извори енергије су:
угаљ,
сирова нафта,
природни гас,
уљни шкриљци,
нуклеарна горива.

## Slide 9: Енергетика
наука о техничкој употреби извора енергије,
истраживања и производње примарних облика енергије, који се затим трансформишу, преносе и дистрибуирају до потрошача и користе као примарна или секундарна енергија.

## Slide 10: Сагоревање
Сагоревање је процес бурног сједињавања неке материје са кисеоником.
Сагоревањем се добијају:
оксиди,
несагорљив остатак и
одговарајућ садржај топлоте.

## Slide 11: Неопходни услови за одигравање процеса сагоревања
Услови неопходни да се процес сагоревања изврши су:
одговарајућа мешавина гориве материје и оксидујуће компоненте,
загрејаност материје до температуре запаљења и
количина одведене топлоте мора бити једнака или мања од количине произведене топлоте.

## Slide 12: Потпуно сагоревање
Потпуно сагоревање је процес у коме су завршени сви оксидациони процеси и када у продуктима сагоревања нема више горивих материја.
Горива материја најчешће садржи угљеник-C, водоник - H, кисеоник - O2 , азот -N и сумпор -S.
Ефективно гориви су угљеник, водоник и сумпор.
У продуктима потпуног сагоревања налазимо угљендиоксид (CO2), воду (H2O), сумпордиоксид (SO2) и азот (N2).

## Slide 13: Непотпуно сагоревање
Код непотпуног сагоревања, које настаје због недостатка кисоника или због недовољног мешања горива и ваздуха, продукти сагоревања могу садржати још увек сагориве материје.
Код непотпуног сагоревања, поред продуката потпуног сагоревања, налазимо и продукте непотпуног сагоревања, као што су: угљенмоноксид (CO), водоник (H2), угљоводонике (CmHn).
Непотпуним сагоревањем се производи одређена количина топлоте, али највећа количина топлоте се добија приликом потпуног сагоревања.

## Slide 14: Како настаје енергија у процесу сагоревања?
Хемијска енергија је концентрисана у електронској љусци атома и молекула. Нуклеарна енергија је садржана у атомском језгру.
Атоми теже да попуне своје љуске и то је суштина процеса производње енергије помоћу хемијске реакције. Поједини атоми имају попуњену љуску различитим бројем електрона.
Редуктори-горива лако уступају своје електроне, док оскидатори примају електроне из других атома. Због тога атоми ових група елемената теже да се споје и при томе се производи топлота. Комбинација ових материја чини РЕДОКС систем.

## Slide 15: Горива
Горива су материје које сагоревају, искључиво ради ослобађања одређене количине топлоте, при чему остају продукти сагоревања. Да би материја била класификована као гориво мора да задовољи неке услове:
да су његова налазишта у природи у довољним количинама,
да у процесу сагоревања ослободи (што већу) количину енергије,
да је експлоатација горива економична и лака,
да у себи садржи што мање негоривих материја (баласта),
да је цена произведене топлоте прихватљива,
да је гориво постојано при транспорту,
да су ослобођени продукти сагоревања безопасни,
да горива нису лако запаљива,
да сагоревањем не загађују околину.

## Slide 16: Врсте горива
Природна горива су:
чврста: дрво, тресет, угаљ,
течна: нафта,
гасовита: земни гас.
Прерађена горива су:
чврста: брикет, кокс, дрвени угаљ,
течна: бензин, дизел-горива, мазут, алкохол,
гасовита: рафинеријски гас, дестилациони гас, генераторски гас.
Поред наведених подела, горива се још могу поделити према:
- запаљивости: самозапаљива и незапаљива,
- постојаности на топлоту: топлотнопостојана и топлотнонепостојана,
- карактеру потрошње: енергетска и технолошка.
Горива која претежно садрже угљеник. То су претежно кокс, полукокс и дрвени угаљ.
Горива која се састоје претежно од угљеника и водоника, односно угљоводоника. То су течна горива и нека гасовита горива.
Горива која се састоје од угљеника, водоника и кисеоника. То су дрво, угаљ, алкохоли, етери, природни гасови.

## Slide 17: Елементарни састав горива
Гориви састојци су:
угљеник (C),
водоник (H) и
невезани сумпор (S),
праћени су кисеоником, који не гори, али помаже сагоревање.
Несагориве материје у фосилном гориву су:
азот (N),
влага (H2O),
минералне материје (пепео).

## Slide 18: Угљеник - C
Угљеник представља најважнију компоненту горива. Највећи део састава горива припада управо угљенику.
Његовим сагоревањем ослобађа се највећа количина топлоте. Сагоревањем 1 kg угљеника ослободи се 33,829 [МJ] топлотне енергије.
У гориву може бити и до 95% угљеника.
Горива са више угљеника сагоревају малим пламеном или чак без њега.
У случају сагоревања, уз довољну количину кисеоника, угљеник сагорева потпуно - у угљендиоксид.

## Slide 19: Алотропске модификације угљеника Алотропска модификација неког елемента је појава која се дешава када се неки елемент јавља у више облика који се разликују по броју атома у молекулу или структурној формули молекула
Графит се добија сагоревањем нафте и налази се у природи. Између слојева атома су слабе везе. Проводи струју само у равни слоја.
Дијамант најтврђи материјал има високу температуру топљења.
Фулерени С60 и С70 - лоптасти молекули угљеника.
Угљеничне наноцеви- структура цевастог облика. Чврстоћа већа од челика, електрична и топлотна проводљивост боља од бакра, стабилност на високим температурама.
Аморфни угљеник – чађ и угаљ, без уређене структуре.

## Slide 20: Једињења угљеника
Угљен-диоксид СО2 – 0,03% запремине атмосфере.
Настаје дисањем, сагоревањем горива и распадањем органске материје.
Безбојни гас, слабо киселог укуса у благо иритирајућег мириса. Гушћи је од ваздуха.
Користи се при гашењу пожара, као кондензован у течност, када се пусти из боце (приликом гашења пожара), због снижавања притиска и температуре прелази у чврсто стање.
Значајан за фотосинтезу.
Један од гасова који стварају ефекат стаклене баште.

## Slide 21: Једињења угљеника
Угљен –моноксид СО – гас без боје и мириса. Врло је опасан.
Сасвим мале количине СО могу да спрече да се кисеоник веже са хемоглобином и плућа остају без кисеоника и брзо наступа смрт.
Међутим, изненађење је да овај гас у малим концентрацијама обавља пренос информација за неуроне, у мозгу.
Значи, токсичан је у већим концентрацијама, док је у малим количинама користан за рад мозга.

## Slide 22: Водоник*
Водоник је открио енглески научник Х. Кевендиш 1766. године. Латински назив потиче од грчке реч худор генос - градитељ воде.
Водоник је у гориву везан са другим елементима - спојен са угљеником или у води, а може бити и слободан. Приликом сагоревања водоник се једини са кисеоником и ствара воду. Тај процес изазива ослобађање енергије.
У чврстом гориву га има од 5% до 6%, а у течном од 8% до 12%.
При сагоревању 1 kg водоника ослобађа се 142,014 [МЈ] топлотне енергије, а то представља четири пута више него код сагоревања угљеника.

## Slide 23: Водоник - Н
Гас безбојан, без мириса. Најмање густине. Најаспрострањенији елемент у свемиру, а девети по распрострањености на Земљи.
Даје пламен у облику бакље, температуре 2500°С
Изотопи неког елемента садрже једнак број протона. Разлика у атомским масама потиче из разлике у броју неутрона у атомском језгру.
Изотопи водоника: протијум H2 (1 протон), деутеријум D2 (1 протон, 1 неутрон), радиоактивни трицијум T2 (1 протон и 2 неутрона).

## Slide 24: Употреба водоника
Користи се у хемијској индустрији за добијање амонијака, NH3 и метил-алкохола, CH3OH.
У прехрамбеној индустрији за добијање засићених биљних уља, поступком хидрогеновања. Процес хидрогеновања се изводи у аутоклавима у којима се на температури од око 200 до 220º С, и под притиском од 1,5 до 3 bar, доводе у у контакт уље, катализатор и водоник.
Може да се користи као гориво. Производ сагоревања водоника је водена пара, значи еколошки безопасно. Проблем складиштења овог гаса.
У свемирским летелицама се користи водоник, који се чува у течном стању, под великим притиском, у резервоарима у облику оловке.Енергија се добија из реакције сједињавања кисеоника и водоника.

## Slide 25: Кисеоник О2
Кисеоник је открио енглески научник Пристли 1744. године. Назив oxygenium потиче од грчке речи оксис генос - градитељ киселина.
Кисеоник не сагорева, али помаже процесу сагоревања.
Кисеоник се у горивима налази везан са другим елементима, али у гасовитим горивима се налази у слободном стању.
Количина кисеоника у гориву смањује потребну количину кисеоника из ваздуха за процес сагоревања.
Код чврстих горива садржај кисеоника је знатан, док га код течних горива практично нема.

## Slide 26: Кисеоник О2
Кисеоник је најраспрострањенији елемент на Земљи. Стене у Земљиној кори садрже кисеоник. Песак углавном садржи силицијум-диоксид SiO2, у коме је преко 50% кисеоника. Кисеоник чини око 90% масе свих океана и 2/3 масе људског тела. Ваздух садржи 21 запремински проценат кисеоника.
Човек може да преживи неколико недеља без хране, неколико дана без воде, али неколико минута без кисеника.
Фотосинтезом се добија O2
СО2 + Н2О → угљени хидрати + О2.

## Slide 27: Озон - О3
Када се у струју кисеоника пусти варница, део кисеоника прелази у озон О3, троатомни молекул:
3О2 → 2О3.
На собној температури, озон је светлоплави гас. Има оштар, карактеристичан мисрис, који може да се осети приликом олује.
Озон је знатно реактивнији од кисеоника. Слабо реактивни метали, сребро или жива, не реагују са кисеоником, али са озоном граде оксиде.
Озон се користи као средство за бељење, а у многим земљама се користи уместо хлора за дезинфекцију воде за пиће.
Настали озон гради озонски омотач, који апсорбује ултраљубичасто зрачење и на тај начин штити Земљу од штетних УВ зрака. Без озонског омотача живот на Земљи био би немогућ. Дебљина озонског омотача је 3mm.

## Slide 28: Азот - N
Азот је открио енглески научник Д.Радефорд 1772. године, а Лавоазије касније изводи назив од грчких речи а зое, што значи - не живот.
Азот је гас без боје и мириса.
Азот се у горивима налази у количинама од 0,7% до 1,3%. Налази се везан у саставу сложених органских једињења.
Понаша се као инертни састојак и не сагорева и не одаје топлоту. У молекулу азота атоми су повезани троструком везом (N≡N) и то се сматра главним разлогом нереактивности (инертности).
Негативно утиче на активност осталих елемената и тако смањује топлотну моћ горива.
На високим температурама и притисцима ствара непожељне оксиде и негативно утиче на здравље људи и животну средину.

## Slide 29: Једињења азота - aмонијак NH3
Амонијак NH3 се у ваздуху налази у малим количинама, а настаје распадањем беланчевина из угинулих биљака и животиња. То је безбојан гас, врло оштрог мириса.
Амнијачне соли се користе за добијање вештачког ђубрива. Амонијачне соли се добијају додавањем неке киселине воденом раствору амонијака.

## Slide 30: Једињења азота - oксиди
Азот –субоксид N2О је безбојни гас, слаткастог укуса. Има анестетичко дејство и користи се у краткотрајним хирушким интервенцијама. Назива се „смејавац“.

## Slide 31: Једињења азота - aзотна киселина HNO3 и њене соли (нитрати)
Азотна киселина је безбојна уљаста течност, у чистом облику је изузетно опасна хемикалија. Употребљава се за:
Производњу вештачког ђубрива,
Производњу експлозива. Врло су експлозивна нека једињења азотне киселине, као што је тринитритритолуен (Т N Т),
Производњу боја и боја за косу,
Производњу нитроцелулозе (добија се третирањем памука смешом азотне и сумпорне киселине).

## Slide 32: Сумпор - S
Сумпор може бити сагорив или несагорив. Приликом сагоревања прелази у пепео.
Садржај укупног сумпора се креће и до 7% у чврстим горивима.
Делује корозивно, а продукти сагоревања су штетни.
Његово присуство у гориву је штетно, иако својим сагоревањем ослобађа 9,296 [МЈ] топлотне енергије по 1 kg.

## Slide 33: Сумпор - S
Сумпор је жуте боје и у природи се налази у елементарном стању.
У Земљиној кори има свега 0,05% сумпора, који је врло значајан елемент у хемиској индустрији.
Налазишта сумпора могу да буду површинска, у близини вулкана, а налазе се и под земљом. Из подземних налазишта сумпор се добија Фрешовим поступком (на слици).

## Slide 34: Фрешов поступaк
Сумпор се топи на релативно ниској температури (око 110°С), што се користи при добијању сумпора из подземних налазишта. Загрејана вода (170°С) се под притиском упумпава у цев, која долази до слоја сумпора. Тако долази до топљења сумпора. У средњу, најтању цев се упумпава врућ ваздух, који подиже растопљен сумпор на површину. Овако добијен сумпор је врло чист (чистоће 99%).

## Slide 35: Једињења сумпора
Сумпор је реактиван елемент и гради:
оксиде са кисеоником,
хлориде са хлором и
сулфиде са неким металима (гвожђе, никл, жива, цинк, бакар, сребро).
Сумпорна киселина (H2SO4) је на првом месту у индустријској производњи хемикалаија.
Годишње се у свету произведе 140 милиона тона сумпорне киселине.
Користи се у производњи фосфорне киселине и вештачких ђубрива.

## Slide 36: Оксиди сумпора
Сумпор-диоксид (SO2) је гас оштрог и непријатног мириса, лако се раствара у води и један је од главних загађивача ваздуха. Велике количине овог гаса настају у металуршким процесима, приликом пржења сулфидних руда. У градским срединама, ложењем неквалитетног угља се ослобађају велике количине SO2.
Сумпор-диоксид у ваздуху оксидише до SO3, који растворен у капљицама кише гради сумпорну киселину. Тако сумпорна киселина пада на земљу у капљицама кише, које се називају “киселе кише“.
2SO2 + O2 → 2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
Ношене ветром киселе кише могу да падају у областима и до 1500 km удаљеним од димњака, који у атмосферу емитују велике количине сумпор-диоксида.Киселе кише имају врло штетно дејство на живот на Земљи и на грађевински материјал.

## Slide 37: Минералне примесе
Минералне примесе се састоје из примарних, секундарних и терцијалних нечистоћа.
Садржај минералних примеса у гориву је различит и креће се од 1%, код дрвета до 90%, код шкриљаца.
Минералне примесе су штетне јер:
отежавају сагоревање,
изазивају губитак горивих елемената па тиме и топлоте,
смањују удео горивих материја у гориву,
повећавају трошкове транспорта и
прљају постројење, отежавају његово одржавање и смањују његов век.

## Slide 38: Влага
Влага је непожељан елемент у гориву јер смањује његову топлотну моћ. Приликом сагоревања део топлоте се троши на испаравање влаге и на њено прегревање. У чврстим горивима се јавља у три облика:
Груба влага је последица квашења горива водом из спољашње средине, приликом добијања, транспорта и ускладиштења. Често се назива и спољашња, површинска или слободна влага.
Хигроскопна или везана влага се налази у порама чврстог горива и назива се још унутрашња или капиларна влага.
Кристална вода или конституциона влага.
У течним горивима се налази у облику емулзије, а у гасовитим горивима се налази у облику водене паре.

## Slide 39: Састав горива
Gorivo | C (%) | H (%) | O (%)
Drvo | 50 | 6 | 42
Treset | 54-63 | 6 | 33
Mrki ugalj | 60-80 | 4-6 | 19-27
Antracit | 92-98 | 1-3 | –
Drveni ugalj | 89-95 | 3-4 | –
Koks | 96 | 0,3-1 | 1-3
Benzin | 85 | 15 | –
Dizel | 87 | 13 | –
Mazut | 87-88 | 11-12 | 0-0,2
Zemni gas | 75 | 25 | –

## Slide 40: Топлотна моћ горива
Топлотна моћ горива је најзначајнија карактеристика горива. Дефинише се односом настале количине топлотне енергије при потпуном сагоревању и количине горива која је ту топлотну енергију ослободила.
Обележава се са Н и изражава у [Ј/kg] - за масену топлотну моћ, за чврста и течна горива, док се за гасовита горива користи запреминска топлотна моћ, која се добија множењем масене топлотне моћи и густине:
Hv [kJ/m3] = H [kJ/kg] · ρ [kg/m3].

## Slide 41: Горња и доња топлотна моћ горива
Обзиром на услове у којима се процес сагоревања одвија разликујемо:
топлотну моћ при константном притиску,
топлотну моћ при константној запремини.
Најзначајнија подела топлотних моћи је према топлотном нивоу продуката сагоревања:
Горња топлотна моћ (Hg) је количина топлоте која настаје потпуним сагоревањем јединице масе горива, при чему се настали продукти сагоревања охладе на почетну температуру (20°С) и при чему се вода створена сагоревањем налази у течном стању.
Доња топлотна моћ (Hd) је количина топлоте која се добија поптпуним сагоревањем јединице масе горива, при чему се створена вода у процесу сагоревања налази у облику паре.
Значи, горња топлотна моћ је већа од доње за количину топлоте кондензације водене паре садржане у гасовитим продуктима сагоревања.

## Slide 42: Одређивање топлотне моћи горива
Топлотна моћ горива се може одредити експериментално или рачунски.
За чврста и течна горива се одређује у калориметру са бомбом, а за гасовита се одређује у проточном калориметру. У првом случају се процес сагоревања одвија при сталној запремини, а у другом случају при константном притиску.

## Slide 43: Одређивање топлотне моћи горива
Hg [kJ/kg] = 340·C + 1420 (H - O/8) + 93·S
Hd [kJ/kg] = 340·C + 1190 (H - O/8) + 93·S - 25·W
где је:
С - масени проценат угљеника у гориву,
Н - масени проценат водоника у гориву,
О - масени проценат кисеоника у гориву,
S - масени проценат сумпора у гориву,
W - масени проценат влаге у гориву.